Инструкция по прошивке приставки Exeq RAY.

Подготовка к прошивке:

- Пожалуйста, создайте резервные копии всех данных устройства. Все документы в устройстве будут удалены после обновления!

- Файлик прошивки переименуйте  на upgrade.zip

- Поместите все файлы прошивки в корень карты памяти (для прошивки необходима карта памяти формата MicroSD).

Необходимо переместить следующие файлы на карту памяти:

Для прошивки приставки выполните следующие шаги:

- Подключите питание

- Обновление Uboot: При выключенном питании, нажмите кнопку «Меню» одновременно с зажатой  кнопкой«VOL +», чтобы обновить устройство. На экране должно появиться сообщение:  «upgrade.zip, ожидайте». Система будет автоматически обновлена​​, после чего она покажет «Обновление успешно завершено». Затем, система перезагрузится.

- Обновление микропрограммного обеспечения: При выключенном питании, нажмите кнопку «Меню» одновременно с зажатой  кнопкой «Power», чтобы обновить устройство. Оно покажет «обновление update.zip, ожидайте ...»После автоматического обновления системы произойдет перезагрузка устройства.

- После перезагрузки необходимо произвести калибровку экрана консоли.

Примечание: Эмулятор  PS1 поддерживает игры только в формате ISO!